Поиск неисправностей двигателя.- Система смазки.

| причины | Внешние проявления неисправностей |
| --- | --- |
|  | Пониженное давление масла | Отсутствие давления масла | Повышенная температура масла | Стук двигателя | Задир подшип-ников к/вала |
| Недостаток масла в поддоне двигателя | ● | ● |  |  | ● |
| Неисправность манометра | ● | ● |  |  |  |
| Засорение(обводнение) масляного фильтрующего элемента | ● |  |  |  | ● |
| Прокладка корпуса масляного фильтра центробежной очистки перекрывает масляные каналы блока | ● |  |  |  | ● |
| Зависание перепускного клапана масляного фильтра в открытом положении |  |  |  |  | ● |
| Зависание перепускного клапана масляного фильтра в закрытом положении | ● |  |  |  |  |
| Разрушение уплотнительного кольца ротора центрифуги | ● |  |  |  |  |
| Отсутствие сопла ротора | ● |  |  |  |  |
| Неисправность электродвигателя маслозакачивающего насоса |  | ● |  |  |  |
| Подсос воздуха на линии всасывания маслозакачивающего насоса |  | ● |  |  |  |
| Зависание запорного клапана маслозакачивающего насоса в открытом положении | ● |  |  |  |  |
| Зависание запорного клапана маслозакачивающего насоса в закрытом положении |  | ● |  |  |  |
| Зависание дифференциального клапана маслонасоса в открытом положении или усадка пружины | ● | ● |  |  |  |
| Повышенная температура масла | ● |  |  |  |  |
| Неисправность предохранительного клапана радиаторной секции маслонасоса |  |  | ● |  |  |
| Недостаточная производительность радиаторной секции масляного насоса |  |  | ● |  |  |
| Засорение водомасляного радиатора |  |  | ● |  |  |
| Засорение масляного радиатора |  |  | ● |  |  |
| Засорение заборника масляного насоса | ● |  |  |  | ● |
| Усадка или поломка пружины редукционного или дифференциального клапанов маслонасоса | ● |  |  |  | ● |
| Самоотворачивание редукционного клапана масляного насоса | ● |  |  |  | ● |
| Негерметичность масло-проводов и их соединений | ● | ● |  |  | ● |
| Поломка трубки подвода масла к ТКР | ● |  |  |  | ● |
| Выпадение заглушек форсунок струйного охлаждения поршней | ● |  |  |  |  |
| Поломка форсунок струйного охлаждения поршней | ● |  |  |  |  |
| Самоотворачивание пробки запорного клапана охлаждения поршней | ● |  |  |  | ● |
| Низкое давление начала открытия запорного клапана охлаждения поршней | ● |  |  |  |  |
| Отсутствие технологической заглушки блока под передней крышкой | ● |  |  |  |  |
| Самопроизвольное выдвижение втулки-заглушки левой трубки подвода масла к форсункам струйного охлаждения поршней | ● |  |  |  |  |
| Неисправность привода масляного насоса |  | ● |  |  | ● |
| Разрушение втулки промежуточной шестерни масляного насоса |  |  |  | ● |  |
| Установка масляного насоса с низкой производительностью | ● |  |  |  |  |
| Увеличен зазор шестерня-корпус масляного насоса | ● |  |  |  |  |
| Срез шпонок шестерен масляного насоса | ● |  |  |  | ● |
| Износ втулок шестерен | ● |  |  |  |  |