Поиск неисправностей турбокомпрессора

| Внешние проявления неисправности |
| --- |
| Потеря мощно-сти двигате-ля | Чер-ный дым | Голубой дым | Повы-шен-ный расход масла | Шум ТКР | Цикли-ческий шум ТКР | Утечка масла из комп-рессо-ра | Утечка масла из тур-бины |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Причина | Устранение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загрязнен воздушный фильтр | Очистите или замените воздушный фильтр |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загромождение подвода воздуха к компрессору | Удалите препятствие или замените детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загромождение отвода воздуха от компрессора к впускному коллектору | Удалите препятствие или замените детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Засорение впускного коллектора | Удалите препятствие или замените детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утечка воздуха между воздушным фильтром и компрессором | Устраните утечку |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утечка воздуха между компрессором и впускным коллектором | Устраните утечку |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утечка воздуха из впускного коллектора | Замените прокладки, подтяните болты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Посторонний предает в системе выпуска газов | Удалите посторонний предмет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загромождение, засорение системы выпуска газов | Удалите препятствие или замените детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Трещина выпускного коллектора, прорыв прокладок | Замените дефектные детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утечка газов на входе в турбину | Замените прокладку, подтяните болты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утечка газов на выходе из турбины | Замените прокладку, подтяните болты |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Загромождение на сливе масла из турбокомпрессора | Устраните загромождение (засорение) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Засорение (загрязнение) системы вентиляции картера двигателя | Устраните засорение (Инструкция на двигатель) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закоксовка или загрязнение корпуса подшипников турбокомпрессора | Очистите или замените корпус |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение регулировок топливного насоса или форсунок | Отрегулируйте топливную аппаратуру |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нарушение регулировки клапанного механизма | Отрегулируйте клапана |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Износ гильз и/или поршневых колец двигателя | Замените изношенные детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прогар поршней и/или клапанов | Замените дефектные детали |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сильное загрязнение колеса компрессора | Осторожно очистите колесо |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Неисправность турбокомпрессора | Отремонтируйте или замените турбокомпрессор |

# Text boxes

Потеря мощности, дымление, высокий расход топлива, перегрев двигателя, высокая температура выпускных газов, утечки масла из турбокомпрессора – это симптомы неполадок в его работе. Однако неисправности других систем и деталей двигателя часто приводят к аналогичным явлениям. Поэтому прежде, чем Вы решите заменить турбокомпрессор, определите Вашу проблему с помощью приведенной таблицы