Номенклатура, применяемость и конструктивные особенности

головок блоков цилиндров (запасные части)

Состав комплекта 1003013:

*- Деталь прикладывается отдельно, остальные установлены на головке цилиндров

Эскиз 1

# Эскиз 2

Эскиз 3

# Text boxes

| Головка блока цилиндров | Маркировка на наклейке | Применяемость | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1,2,4,6,7,10,12,15,19,20,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1,4,10; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1,3,4,5,6; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2,3; ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2,5,7,8,9; ЯМЗ-236Б-2,3; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-3,8,12,13,14; ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5,6,7,8, 9,11,16,20,21,24,25; |
| 236-1003013-Е5 | 236-1003014-Ж6 | Блочная на 3 цилиндра, с пазами под штуцер форсунки (форсунка с длинным штуцером) см. эскиз 1. |
| 236-1003013-Ж3 | 236-1003014-И3 | Блочная на 3 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления (форсунка с коротким штуцером) см. эскиз 2. |
| ЯМЗ-236БЕ2-1,2,5,6,8,9; ЯМЗ-236НЕ2-1,3,5,7,8,10,14,18,22,23; |
| 236Д-1003013 | 236Д-1003014 | Блочная на 3 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления (форсунка с коротким штуцером) (см. эскиз 2). На привалочной поверхности в зоне уплотнения гильз имеются кольцевые проточки под металлическую прокладку газового стыка см. эскиз 3. |
| ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,17,20,21,22,26,27,30,32,34,35; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1,2,3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1,2,3,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,25,26; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1,3; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1,2,3; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Д-1,2,3,4,6,7,8,10,13,16,18,19,20,21,22,25; ЯМЗ-238ДЕ-1,10,11,12; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2,3; ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД4-1,4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; ЯМЗ-238НП; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238ФМ; ЯМЗ-238ФМ-1; ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1. |
| 238-1003013-Д4 | 238-1003014-Ж7 или 238-1003014-Ж8 | Блочная на 4 цилиндра, с пазами под штуцер форсунки (форсунка с длинным штуцером) см. эскиз 1. |
| 238-1003013-Ж2 | 238-1003014-И3 или 238-1003014-Ж4 | Блочная на 4 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления (форсунка с коротким штуцером) см. эскиз 2. |
| ЯМЗ-238ДЕ2-1,2,3,6,8,10,11; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1,6,10; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7512.10-2,4; ЯМЗ-7514.10. |
| 238Д-1003013 | 238Д-1003014 | Блочная на 4 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления (форсунка с коротким штуцером) (см. эскиз 2). На привалочной поверхности в зоне уплотнения гильз имеются кольцевые проточки под металлическую прокладку газового стыка см. эскиз 3. |
| ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240Д; ЯМЗ-240НМ-1; ЯМЗ-240ПМ; ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2,4; ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ2; |
| 240-1003013-Е2 | 240-1003014-Е2 | Индивидуальная на один цилиндр |
| ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-2,7,18,20; ЯМЗ-7601.10-1,10. |
| 7511.1003013 | 7511.1003014 | Индивидуальная на один цилиндр |
| ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-8501.10; ЯМЗ-8502.10. |
| 840.1003013-20 | 840.1003014-40 | Индивидуальная на один цилиндр, под четыре клапана газораспределения, изготовленная из алюминиевого сплава. |

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
|  | 236-1003013-Е5 | 236-1003013-Ж3 | 236Д-1003013 | 238-1003013-Д4 | 238-1003013-Ж2 | 238Д-1003013 | 240-1003013-Е2 | 7511.1003013 | 840.1003013-20 |
| Болт М8Х1,25Х16-6ДХ16.68.016* | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Болт М8Х1,25Х25-6ДХ25.68.016 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Шпилька крепления фланца давления М8СП-М8Х1Х18.68.016*трубки высокого | - | 6 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - |
| Шпилька крепления водяной трубки М8СП-М8Х1Х22.68.016* | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Шпилька крепления фланца трубки высокого давления М8Х25* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Шайба 8Т.65Г.06* | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| Шайба D6Х16 ОН 025 189-663* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Шпилька крепления оси коромысла М16Х80* | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 2 | - |
| Шпилька крепления впускного коллектора* | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| Шпилька крепления скобы форсунки М12 КЛ2-М12Х1,25Х92* | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Шпилька крепления выпускного коллектора М10Х30* | 6 | 6 | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Шпилька крепления фланца трубки высокого давления М8Х25* | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Шпилька крепления оси коромысла М12Х100* | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Шпилька крепления оси коромысла М12Х85* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Шпилька крепления оси коромысла М12Х55* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Шпилька крепления скобы форсунки М10Х63* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Шпилька крепления скобы форсунки* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Шайба стакана форсунки 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Шайба болта сливных трубок 10,2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Шайба 8,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Заглушки, ввертыши и пробки масляных, воздушных, водяных, топливных каналов | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 21 |
| Ниппель М10-6Д* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Головка цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шайба уплотнительная* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Прокладка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Вставка головки цилиндров | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Седло впускного клапана | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Седло выпускного клапана | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
| Стакан форсунки | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
| Гайка стакана форсунки | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Кольцо уплотнительное стакана форсунки | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Кольцо запорное | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Втулка клапана направляющая | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |
| Прокладка фланца всасывающей трубы | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Кольцо | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Кольцо уплотнительной пробки | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Крышка головки цилиндров боковая | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Прокладка боковой крышки | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Кольцо 034-038 25-2-1 водяного насоса | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Кольцо 029-035-36-2-5 (Гр. 1303-8 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Кольцо запорное | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Седло клапана впускного | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Кольцо уплотнительное газового стыка* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Втулка-штифт стойки оси коромысел* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ниппель* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |