ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В таблице 1 приводится периодичность технического обслуживания двигателей ЯМЗ, соответствующих требованиям Евро-0, Евро-1 и Евро-2, а также соответственно сроки смены масла и периодичность смены фильтрующих элементов масла и топлива.

Таблица 1

| № п/п | Двигатели ЯМЗ | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период. ТО (час) | Срок смены масла | Периодичность смены ЭФ | Период.ТО (час) | Срок смены масла | Периодичность смены ЭФ |
|  |  |  |  | масла | ГОТ | ТОТ |  |  | масла | ГОТ | ТОТ |
| 1. | Евро-0 | Без турбо-наддува | ТО-1 125 | 500 | 500 | 250 | 500 | ТО-1 250 | 500 | 500 | 250 | 500 |
|  |  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  |
|  |  | С турбо-наддувом | ТО-1 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | ТО-1 250 | 250 | 250 | 250 | 500 |
|  |  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  |
| 2. | Евро-1 | ТО-1 125 | 250 | 250 | 250 | 500 | ТО-1 250 | 500 | 500 | 250 | 500 |
|  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  |
| 3. | Евро-2 | ТО-1 125 | 500 | 500 | 250 | 500 | ТО-1 250 | 1000 | 1000 | 250 | 1000 |
|  |  | ТО-2 500 |  |  |  |  | ТО-2 1000 |  |  |  |  |

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень операций при ТО-1 и через одно ТО-1 в соответствии с действующими руководствами (инструкциями) по эксплуатации сохраняется.

Указанные операции необходимо выполнять при проведении ТО-1 (через 250 часов).

В перечень операций ТО-1 и ТО-2 внести следующие изменения:

- При использовании для двигателей без турбонаддува масел с более высоким уровнем эксплуатационных свойств (масла групп ЯМЗ-2-97  ЯМЗ-4-02, используемых для двига-телей с турбонаддувом) взамен масел группы ЯМЗ-1-97, срок смены масла устанавливается 1000 часов.

- Периодичность смены масла на двигателях, соответствующих требованиям Евро-2, через 1000 часов - только при использовании всесезонных масел (масла группы 
ЯМЗ-4-02).

- Периодичность смены фильтрующих элементов очистки масла – 1000 часов, при условии применения только фильтрующих элементов 840-1012039(40)-15 из синтетического иглопробивного материала.

Допускается эксплуатация двигателей, соответствующих требованиям Евро-2 (кроме двигателей ЯМЗ-7511.10 и его модификаций) с бумажными фильтрующими элементами очистки масла со сроком смены 500 часов.

- При работе двигателей всех моделей, модификаций и комплектаций сохраняется требование «Если имеет место свечение сигнализатора на прогретом двигателе, то фильтрующие элементы необходимо заменить, не дожидаясь указанного срока».

- При потере мощности двигателя заменять фильтрующие элементы грубой и тонкой очистки топлива, не дожидаясь проведения очередного технического обслуживания

- Для двигателей, соответствующих требованиям Евро-0, Евро-1 и Евро-2, первое техническое обслуживание форсунок проводить через 250 часов, каждое последующее - через 1000 часов.

- На всех двигателях производства ОАО «Автодизель» размерностью 130×140, соответствующих требованиям Евро-0, Евро-1 и Евро-2, давление масла в магистрали блока на прогретом двигателе при минимальной частоте вращения допускается не менее 80 кПа (0,8 кгс/см2).

- Трансмиссионные масла применять в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Не допускается применение смеси трансмиссионного масла и дизельного топлива марок «З» и «А» для коробок передач производства ОАО «Автодизель».

- В руководствах (инструкциях) по эксплуатации из раздела «Дополнительно через одно ТО-2» коробок передач ЯМЗ-238М, ЯМЗ-239, ЯМЗ-336, их модификаций и комплектаций исключить смену масла. Смену масла для указанных коробок передач с промывкой картера, сетки и магнита проводить в зависимости от пробега автомобиля:

- автомобили с годовым пробегом 80 тыс. км и более - через 50 тыс. км;

- автомобили с годовым пробегом менее 80 тыс. км и при тяжелых условиях эксплуатации (грунтовые дороги, гористая местность или жаркий, сухой климатический район и т.п.) - через 30-40 тыс. км.

Масло из коробки передач сливать сразу после работы в горячем состоянии. Промывку картера производить жидкими индустриальными маслами, например И-12А или И-20А 
ГОСТ 20799-88. Запрещается промывать коробку передач дизельным топливом или керосином во избежание отказа в работе масляного насоса.

- Остальные операции ТО раздела «Дополнительно через одно ТО-2» проводить на коробках передач ЯМЗ-238М, ЯМЗ-239, ЯМЗ-336 через 1000 часов вне зависимости в комплектности с какими двигателями эксплуатируется указанные коробки передач.