Номенклатура и применяемость клапанов системы смазки

Общая информация по клапанам системы смазки

Перепускные клапана, устанавливаемые на масляные фильтры

Применяемость масляных фильтров

# Text boxes

| Обозначение | Применение |
| --- | --- |
| Клапан редукционный | 236-1011048-Б | ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НП; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238ФМ; ЯМЗ-238ФМ-1; ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2, 4; ЯМЗ-240ПМ2 |
|  | 238Б-1011048 | ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 28 … 35, 39; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1, 4, 10, 11; ЯМЗ-236Б-2, 3; ЯМЗ-236БЕ-осн., 1, 3, 8, 12, 13, 14; ЯМЗ-236БЕ2-1, 2, 5, 6, 8, 9; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1, 3, 4, 5, 6; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2, 3; ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2, 5, 7, 8, 9; ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Н-3; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25; ЯМЗ-236НЕ2-1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 22, 23; ЯМЗ-7601.10-1, 10; ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1, 2 … 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35; ЯМЗ-238А-3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26; ЯМЗ- 238БВ; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1, 3; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2, 3; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Д-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25; ЯМЗ-238ДЕ-1, 10, 11, 12; ЯМЗ-238ДЕ2-1, 2, 3, 6, 8, 10, 11; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД4-1, 4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1, 2, 6, 7, 10, 18, 20; ЯМЗ-7512.10-2, 4; ЯМЗ-7514.10 |
|  | 240Н-1011048 | ЯМЗ-240Д; ЯМЗ-240НМ-1; ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ |
|  | 840.1011364 | ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10; ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-8501.10 |
| Клапан предохранительный | 236-1011363-Б2 | ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НП; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238ФМ-осн., 1; ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240ПМ2 |
|  | 236-1011363-В | ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 28 … 35, 39; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1,4, 10, 11; ЯМЗ-236Б-3; ЯМЗ-236БЕ2-6; ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1, 3, 4, 5, 6; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2, 3; ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2, 5, 8, 9; ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1 … 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35; ЯМЗ-238А-3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1,2,3; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Д-1 … 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 25; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2,3; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4 |
|  | 238НД-1011363 | ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1 |
|  | 240Б-1011363-А | ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2, 4 |
| 240Н-1011092 Клапан перепускной системы смазки (водомасляного радиатора) | ЯМЗ-240Д; ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240НМ-1; ЯМЗ-240ПМ |
| Клапан дифференциальный | 236-1011056-А | ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 26, 28 … 35, 39; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1, 4, 10, 11; ЯМЗ-236Б-3; ЯМЗ-236БЕ2-6; ЯМЗ-236Н ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1, 3, 4, 5, 6; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2, 3; ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2, 5, 8, 9, ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1, 2 … 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35; ЯМЗ-238А-3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Д-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 25; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2, 3; ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; ЯМЗ-238НП; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238ФМ; ЯМЗ-238ФМ-1 |
|  | 238Б-1011056 | ЯМЗ-236Б-2; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-3, 8, 12, 13, 14; ЯМЗ-236БЕ2-1, 2, 5, 6, 8, 9, 11; ЯМЗ-236Н-3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25; ЯМЗ-236НЕ2-1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 22, 23; ЯМЗ-7601.10-1, 10; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-236ДК-7; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1, 3; ЯМЗ-238Б-21; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238Д-13, 18; ЯМЗ-238ДЕ-1, 4, 10, 11, 12; ЯМЗ-238ДЕ2-1, 2, 3, 6, 8, 10, 11; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238НД4-1, 4; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1, 2, 6, 7, 10, 18, 20; ЯМЗ-7512.10-2, 4; ЯМЗ-7514.10; |
|  | 840.1011054 | ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-8501.10; ЯМЗ-8502.10 |
| 240Н-1011268-Б Клапан регулировочный системы масляного охлаждения поршней | ЯМЗ-240НМ-1, ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ; |

| Обозначение | Назначение | Давление открытия, кПа (кгс/см2) | Способ регулировки | Место установки | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан редукционный | 236-1011048-Б | Снижает давление в корпусе масляного насоса. Перепускает масло обратно в картер при давлении на выходе свыше давления открытия клапана | 700+100 (7+1) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и колпачком | На корпусе нагнетающей секции масляного насоса | Устанавливается на масляные насосы 236-1011014-В3 240-1011014-Б (N≤3) |
|  | 240Н-1011048 |  | 800+30 (8+0,3) |  |  | Устанавливается на масляный насос 240Н-1011014-Б(N≤5) |
|  | 238Б-1011048 |  | 700+100 (7+1) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой | На крышке масляного насоса | Устанавливается на масляные насосы 236-1011014-Г, 238НД-1011014-Б(N≤3) |
|  |  |  |  |  | На переднем фланце отводящей трубы масляного насоса | Отводящие трубки собираются с масляными насосами 238Б-1011014-А, 7511-1011014-01 |
|  | 840.1011364 |  | 900…950 (9…9,5) |  | В корпусе масляного насоса 8401.1011014-12, 850.1011014-01 | Слив масла в картер или на всасывании(N≤3) |
| Клапан предохранительный воздушно-масляного радиатора | 236-1011363-Б2 | Предохраняет масляный радиатор от разрушения высоким давлением. Перепускает масло в поддон | 80…120 (0,8…1,2) | Установка необходимого кол-ва шайб между колпачком и пружиной | На корпусе радиаторной секции масляного насоса | Устанавливается с масляным насосом 236-1011014-В3, 240-1011014-Б(N≤1) |
|  | 236-1011363-В |  | 100…130 (1,0…1,3) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой | На блоке цилиндров | Устанавливается на масляные насосы 236-1011014-Г Диаметр дросселя 5мм – 2 шт. (N≤2) |
|  | 238НД-1011363 |  | 250…300 (2,5…3,0) |  |  | Устанавливается с масляным насосом 238НД-1011014-Б диаметр дросселя ( с насечкой на поверхности шестигранника) 6мм – 2 шт. (N≤2) |
|  | 240Б-1011363-А |  | 250+30 (2,5+3) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и колпачком | На фланце отводящей трубы радиаторной секции масляного насоса | Устанавливается с масляным насосом 240-1011014-Б (N≤1) |
| 240Н-1011092 Клапан перепускной системы смазки (водомасляного радиатора) | Перепускает масло в магистраль | 80…120 (0,8…1,2) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой | Устанавливается на перепускной трубе и крепится к блоку цилиндров | Устанавливается с масляным насосом 240Н-1011014-Б (N≤2) |
| Клапан дифференциальный | 236-1011056-А | Для стабилизации давления в системе смазки | 520...560 (5,2…5,6) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и клапаном | На блоке цилиндров с подводящей трубкой управления давлением | С длинной трубкой управляющего давления с накидными гайками (N≤4) |
|  | 238Б-1011056 |  | 490...520 (4,9…5,2) |  |  | Отличается от 236-1011056-А корпусом и короткой подводящей трубкой управляющего давления (N≤4) |
|  | 240-1011055 |  | 520…560 (5,2…5,6) |  | В корпусе масляного фильтра | Представляет собой плунжер и не является сборочной единицей |
|  | 840.1011054 |  | 400…500 (4,0…5,0) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой | На блоке цилиндров | Без подводящей трубки (N≤2) |
| 240Н-1011268-Б Клапан регулировочный системы масляного охлаждения поршней | Прекращает подачу масла на охлаждение поршней при давлении ниже 1,5-1,8 кгс/см2 | 150+30(1,50,3) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой | На блоке цилиндров, между отводящими трубками | В конструкции клапана вместо плунжера установлен шарик(N≤2) |
| N-кол-во регулировочных шайб, не должно превышать указанное значение |

| Обозначение масляного фильтра | Давление открытия, кПа (кгс/см2) | Регулировка | Назначение | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перепускной клапан | Сигнализатор перепускного клапана |  |  |  |
| 238Б-1012010-Б | 200…250 (2,0…2,5) | 180-230 (1,8-2,3) Срабатывает раньше перепускного клапана | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и плунжером клапана | Предохраняет трущиеся детали двигателя от недостатка смазки, при сильном засорении фильтрующего элемента или при пуске двигателя при низких температурах | Клапан плунжерного типа |
| 840.1012010-12 |  | 150…190 (1,5…1,9) | Установка необходимого кол-ва шайб между пружиной и пробкой |  | Клапан грибкового типа |
| 840.1012010-21 |  |  |  |  |  |
| 850.1012010 |  |  |  |  |  |
| 8502.1012010 |  |  |  |  |  |
| 238НБ-1017010-А4 |  |  |  |  |  |
| 240-1017010-Б2 |  |  |  |  |  |
| 240Н-1017010-Б2 |  |  |  |  |  |

| Масляный фильтр | Применяемость |
| --- | --- |
| 238Б-1012010-Б | ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 26, 28, 31 … 35, 39; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1, 4, 10, 11; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1, 3, 4… 6; ЯМЗ-236Б; ЯМЗ-236Б-2, 3; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-1, 3, 12 … 14; ЯМЗ-236БЕ2; ЯМЗ-236БЕ2-1, 2, 5, 6, 8, 9, 11; ЯМЗ-236Д; ЯМЗ-236Д-2, 3; ЯМЗ-236ДК; ЯМЗ-236ДК-2, 5, 7, 8, 9; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Н-3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25; ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НЕ2-1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 22, 23; ЯМЗ-7601.10-1, 10; ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1… 8, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35; ЯМЗ-238А-3; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-4; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 19 … 23, 25, 26; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЕ-1, 3; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1, 3; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1, 2, 3; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238Д-1 … 4, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 25; ЯМЗ-238ДЕ-1, 4, 10, 11, 12; ЯМЗ-238ДЕ2-1, 2, 3, 6, 8, 10, 11; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238КМ2-2, 3; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД4-1, 4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1, 2, 6, 7, 10, 18; ЯМЗ-7512.10-2, 4; ЯМЗ-7514.10 |
| 840.1012010-12 | ЯМЗ-8401.10 |
| 840.1012010-21 | ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-845.10 |
| 850.1012010 | ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-8501.10 |
| 8502.1012010 | ЯМЗ-8502.10 |
| 238НБ-1017010-А4 | ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1 |
| 240-1017010-Б2 | ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2, 4; ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240Д |
| 240Н-1017010-Б2 | ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ2 |