Номенклатура, применяемость и конструктивные особенности маховиков ЯМЗ

| Маховик (обозначение по документации) | Маркировка в отливке (в литейной выемке) | Дополнительная маркировка | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМЗ-236М2; ЯМЗ-236М2-1,2,4,6,7,10,12,15, 23,24,26,28,33; ЯМЗ-236А; ЯМЗ-236А-1,4,11; ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Г; ЯМЗ-236Г-1,3,4,5. |
| 236-1005115-Л | 236-1005115-Л | ––– | Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
| 236-1005115-Ж в запасные части | 236-1005115-Л | Ж или 7 | Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-236ДК-2,5 |
| 236-1005115-Л4 | 236-1005115-Л | 4 | Под 2-х дисковое сцепление; нанесены дополнительные метки для доступа сбоку двигателя: А соответствует 20 и Б-15; зубчатый обод 236-1005125-В, модуль m = 3,75. |
| 236-1005115-Ж4 в запасные части | 236-1005115-Л | Ж4 или 74 | ––––––«»–––––; зубчатый обод 236-1005125-Б, модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-236М2-19,20,29,30,31,32,34,35; ЯМЗ-236А-10; ЯМЗ-236Н-3; ЯМЗ-236Б-2,3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5,6,7,8,9,11,16,18, 20,21,24,25; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-3,8,12,13,14; ЯМЗ-236НЕ2-1,3,5,7,8,10,14,18,22, 23; ЯМЗ-236БЕ2-1,2,5,8,9; ЯМЗ-7601.10-1,10; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-236ДК-7,8,9; ЯМЗ-236Г-6; ЯМЗ-236Д-2. |
| 236-1005115-Н | 236-1005115-Н | ––– | Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| 236-1005115-К в запасные части | 236-1005115-Н | К или 10 | Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-236Д-3 |
| 236-1005115-Н4 | 236-1005115-Н | 4 | Под диафрагменное сцепление; центральное отверстие 75 мм вместо 65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
| ЯМЗ-236Д |
| 236Д-1005115-Б | 236-1005115-Л | Б или 2 | Под сцепление производства ХТЗ; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| 236Д-1005115 в запасные части | 236-1005115-Л | Д или 5 | Под сцепление производства ХТЗ; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-1,2,3,4,5,6,7,10,11,17,32; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1,2,3,5,9,10,11,13,14,19,22,23,26; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238Д-1,2,3,4,6,19,20; ЯМЗ-238Л; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238Н; ЯМЗ-238Н-1; ЯМЗ-238АМ2; ЯМЗ-238АМ2-1,2; ЯМЗ-238ГМ2; ЯМЗ-238ГМ2-1,2,3; ЯМЗ-238ФМ; ЯМЗ-238ФМ-1; ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ИМ2; ЯМЗ-238КМ2; ЯМЗ-238ПМ-3; ЯМЗ-238БВ. |
| 238-1005115-Л | 238-1005115-Л | ––– | Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В модуль m = 3,75. |
| 238-1005115-Е в запасные части | 238-1005115-Л | Е или 6 | Под 2-х дисковое сцепление; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-238М2-8,12,20,21,22,26,27,34,35; ЯМЗ-238АМ2-3; ЯМЗ-238НД4-1,4; ЯМЗ-238Д-7,8,13,16,18,22; ЯМЗ-238Б-20,21,25; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ-1,10,11,12; ЯМЗ-238ДЕ2-1,2,3,6,8,10; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1,2,6,10,18; ЯМЗ-7512.10-2,4; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238АК; ЯМЗ-238АК-2,4; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1,3; ЯМЗ-238ДК; |
| 238-1005115-Н | 238-1005115-Н | ––– | Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| 238-1005115-К в запасные части | 238-1005115-Н | К или 10 | Под диафрагменное сцепление; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-7511.10-20; ЯМЗ-238ДЕ2-11 |
| 238-1005115-Н2 | 238-1005115-Н | 2 | Под диафрагменное сцепление; для КПП с подсоединительными размерами по SAE-1; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| ЯМЗ-238КМ2-3 |
| 238-1005115-Н4 | 238-1005115-Н | 4 | Под диафрагменное сцепление; центральное отверстие 75 мм вместо 65 мм; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75 |
| ЯМЗ-238КМ2-2 |
| 238-1005115-П | 238-1005115-Л | П или 13 | Под сцепление производства ХТЗ; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| ЯМЗ-238М2; ЯМЗ-238М2-30; ЯМЗ-238НП; ЯМЗ-238НД2; ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; |
| 238НБ-1005115-Д | 238НБ-1005115-Д | ––– | Под соединительную муфту тракторов ЗАО «Петербургский тракторный завод»; зубчатый обод 236-1005125-В; модуль m = 3,75. |
| 238НБ-1005115-В В запчасти | 238НБ-1005115-Д | В или 3 | Под соединительную муфту тракторов ЗАО «Петербургский тракторный завод»; зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-240М2; ЯМЗ-240Г; ЯМЗ-240Д; ЯМЗ-240ПМ; ЯМЗ-240ПМ2; ЯМЗ-240БМ2; ЯМЗ-240БМ2-2,4; ЯМЗ-240НМ-1; |
| 240-1005115-Б | 240-1005115-Б | ––– | Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25. |
| ЯМЗ-240НМ2 |
| 240-1005115-В | 240-1005115-Б | В или 3 | Зубчатый обод 236-1005125-Б; модуль m = 4,25; изменены присоединительные размеры под муфту на а/м БелАЗ, введена дополнительная проточка глубиной 4 мм под муфту. |
| ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-850.10; ЯМЗ-8501.10 |
| 840.1005115-11 | 840.1005115-11 выбивается | Имеет отверстия под муфту БелАЗ и под муфту Промтрактор; модуль m = 3,75. |
| ЯМЗ-8502.10 |
| 8502.1005115 | 8502 выбивается | Имеет плоскость под установку сцепления; зубчатый обод 840.1005125-10; модуль m = 3,75. |

Рисунок 1.  Маркировка маховика