Номенклатура, применяемость и конструктивные особенности ТКР

| Турбокомпрессор (обозначение) | Колесо турбины с валом ротора (обозначение) диаметр вала, мм | Колесо компрессора (обозначение) диаметр, мм | Корпус турбины (обозначение) площадь, см2 | Угол разворота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238Б-1,2,3,5,13,14,19,20,21,22,23,25,26; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д-1,2,6,7,8,13,16,18,19, 20,22; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БК-1; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-7512.10-2,4; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ-1,10,11,12; |
| 122.1118010 | 122.1118086 13 | 12.1118110-02 68 | 12.1118154-02 32 | 75 | 0 |
| ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7511.10-1,2,6,10,18,20; ЯМЗ-238ДЕ2-1,2,3,6,8,10,11; |
| К36-87-01*1 | 14 | 68 | 35 | 75 | 0 |
| ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Б-2,3; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ-8,12,13,14; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ-5,7,9,11,16,20,21; ЯМЗ-236БЕ2-1,2,5,8,9; ЯМЗ-236НЕ2-1,5,7,8,10,14,18,22; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-7601.10-1,10; |
| 122.1118010-07 | 122.1118086 13 | 12.1118110-12 65 | 12.1118154-21 18 | 90 | 23 |
| ЯМЗ-236БЕ-3; ЯМЗ-236НЕ-6,8,18,24,25; |
| 122.1118010-13 | 122.1118086 13 | 12.1118110-12 65 | 12.1118154-21 18 | 60 | 0 |
| ЯМЗ-236НЕ2-3,23; |
| 122.1118010-14 | 122.1118086 13 | 12.1118110-12 65 | 12.1118154-21 18 | 135 | 330 |
| ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД3-1; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД4-1,4; ЯМЗ-238НД5; ЯМЗ-238НД5-1; |
| 122.1118010-11 | 122.1118086 13 | 12.1118110-12 65 | 12.1118154-02 32 | 75 | 0 |
| ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ2; |
| 122.1118010-01 (правый) | 122.1118086 13 | 12.1118110-12 65 | 12.1118154-21 18 | 313,5 | 315 |
| 122.1118010-02 (левый) |  |  |  | 65 | 90 |
| ЯМЗ-8401.10-3,5,6,14,24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10; |
| 122.1118010-03 (правый) | 122.1118086 13 | 12.1118110-02 68 | 12.1118154-10 26 | 52,5 | 0 |
| 122.1118010-04 (левый) |  |  |  | 340 | 30 |
| ЯМЗ-850.10; |
| 122.1118010-08 (правый) | 122.1118086 13 | 12.1118110-02 68 | 12.1118154-21 18 | 37,5 | 0 |
| 122.1118010-09 (левый) |  |  |  | 340 | 60 |
| ЯМЗ-8501.10; |
| 122.1118010-08 (правый) | 122.1118086 13 | 12.1118110-02 68 | 12.1118154-21 18 | 37,5 | 0 |
| 122.1118010-10 (левый) |  |  |  | 0 | 60 |

*1 – ТКР производства «CZ Strakonice»  респ. Чехия.

Комплекты переоборудования

| Двигатель | Турбокомпрессор |
| --- | --- |
| ЯМЗ-238П; ЯМЗ-238Ф; ЯМЗ-238Б-9,10,11; ЯМЗ-238Д-3,4 | 122.1118010 с комплектом деталей 12.1118001 |
| ЯМЗ-238НД2 | 122.1118010 с комплектом деталей 238НД2-1118800 |
| ЯМЗ-240НМ; ЯМЗ-240ПМ | 122.1118010-01 (правый) | с комплектом деталей 240Н-1118800 |
|  | 122.1118010-02 (левый) |  |
| ЯМЗ-8401.10; ЯМЗ-8401.10-2,4; | 122.1118010-03 (правый) | с комплектом деталей 8401.1118800 |
|  | 122.1118010-04 (левый) |  |

Установка углов разворота турбокомпрессоров ЯМЗ

Маркировка турбокомпрессоров производства ЯМЗ

Маркируется ударным способом, шрифтом 6:

а – модель; б – исполнение; в – номер; г – месяц; д – год выпуска.

На 240ПМ2 и 240НМ2 можно ставить К36-88-01 (правый) и К36-88-02 (левый).