Информационное сообщение о применяемости, типоразмерах, материалах и конструктивных особенностях коленчатых валов двигателей производства ОАО «Автодизель».

1. Двигатели ЯМЗ семейств ЯМЗ-236, 238 всех модификаций и комплектаций при поставках как на заводы комплектации, так и в запасные части комплектуются коленчатыми валами с размерами коренных и шатунных шеек 2-х номинальных размеров. На одном коленчатом валу допускается сочетание 2-х номинальных размеров шеек, при этом  все одноименные шейки должны иметь один размер.

При 2-ом номинальном размере используется дополнительная маркировка коленчатого вала:

##### коренных  шеек – «К1» или «К»;

##### шатунных шеек – «Ш1» или «Ш».

Указанная маркировка наносится на обработанной поверхности 5 – ой щеки коленчатого вала ( для 6 – ти, 8 – ми цилиндровых двигателей ) после номера детали, выполненного в поковке.

Возможные случаи маркировки коленчатых валов в зависимости от размеров коренных и шатунных шеек представлены в таблице:

| Дополнительная маркировка коленчатого вала | ––––* | «Ш1» | «К1» | «Ш1 К1» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр коренных шеек, мм | 110,00-0,022 | 110-0,022 | 109,75-0,022 | 109,75-0,022 |
| Маркировка коренного вкладыша | 236-1005170-В и 236-1005171-В | 236-1005170-В и 236-1005171-В | 236-1005170-В Р1 и 236-1005171-В Р1 | 236-1005170-В Р1 и 236-1005171-В Р1 |
| Толщина коренного вкладыша, мм | 2,965-0,012 | 2,965-0,012 | 3,090-0,012 | 3,090-0,012 |
| Диаметр шатунных шеек, мм | 88,00-0,022 | 87,75-0,022 | 88,00-0,022 | 87,75-0,022 |
| Маркировка шатунного вкладыша | 236-1004058-В | 236-1004058-В Р1 | 236-1004058-В | 236-1004058-В Р1 |
| Толщина шатунного вкладыша, мм | 2,490-0,012 | 2,615-0,012 | 2,490-0,012 | 2,615-0,012 |

* - размеры и маркировка вкладышей при использовании коленчатого вала, имеющего коренные и шатунные шейки 1-го номинального размера;

дополнительная маркировка отсутствует.

Порядковый номер коленчатого вала маркируется на фрезеруемой площадке 1 – ой щеки ударным методом ( шрифт № 10). Нумерация валов начинается с "1", с начала каждого календарного года отдельно для 6 – ти и 8 – ми цилиндровых двигателей.

2. Двигатели ЯМЗ семейств ЯМЗ-240 всех модификаций и комплектаций при поставках как на заводы комплектации, так и в запасные части комплектуются коленчатыми валами с размерами коренных опор и шатунных шеек 2-х номинальных размеров. На одном коленчатом валу допускается сочетание 2-х номинальных размеров шеек, при этом  все одноименные шейки должны иметь один размер.

При 2-ом номинальном размере используется дополнительная маркировка коленчатого вала:

##### коренных опор – «К1» или «К»;

##### шатунных  шеек – «Ш1» или «Ш».

Указанная маркировка наносится на переднем торце 1 – ой щеки коленчатого вала  после номера детали, выполненного в поковке и на наружном диаметре 4-ой опоры.

Возможные случаи маркировки коленчатых валов в зависимости от размеров беговых дорожек коренных опор и шатунных шеек представлены в таблице:

| Дополнительная маркировка коленчатого вала | –––––––*1 | «Ш1» | «К1» | «Ш1 К1» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр по беговой дорожке коренной опоры, мм | 191,92 -0,029 | 191,92 -0,029 | 191,42 -0,029 | 191,42 -0,029 |
| Маркировка подшипника качения *2 | 2ВО2622134 ЛМ или 2ВО2622134 ЕМ | 2ВО2622134 ЛМ или 2ВО2622134 ЕМ | 2ВО2622134 Л1М или 2ВО2622134 Е1М | 2ВО2622134 Л1М или 2ВО2622134 Е1М |
| Диаметр шатунных шеек, мм | 88,00-0,022 | 87,75-0,022 | 88,00-0,022 | 87,75-0,022 |
| Маркировка шатунного вкладыша | 236-1004058-В | 236-1004058-В Р1 | 236-1004058-В | 236-1004058-В Р1 |
| Толщина шатунного вкладыша, мм | 2,490-0,012 | 2,615-0,012 | 2,490-0,012 | 2,615-0,012 |

Примечание :

*1 - размеры и маркировка вкладышей при использовании коленчатого вала, имеющего беговые дорожки коренных опор и

шатунные шейки 1-го номинального размера; дополнительная маркировка отсутствует.

*2 – маркировка ЛМ, Л1М в обозначении подшипника обозначает материал сепаратора – латунь; ЕМ, Е1М – полиамид.

Порядковый номер вала и сокращенное обозначение детали маркируется на наружном диаметре 4 – ой опоры, рядом с беговой дорожкой. На торце вала со стороны маховика (на расстоянии 32 мм от оси вала) маркируется порядковый номер месяца и год выпуска (две последние цифры ).

3. Двигатели ЯМЗ семейств ЯМЗ-840, 850 всех модификаций и комплектаций при поставках как на заводы комплектации, так и в запасные части комплектуются коленчатыми валами с размерами коренных опор и шатунных шеек 2-х номинальных размеров. На одном коленчатом валу допускается сочетание 2-х номинальных размеров шеек, при этом  все одноименные шейки должны иметь один размер.

При 2-ом номинальном размере используется дополнительная маркировка коленчатого вала:

##### коренных опор – «К2» или «К»;

##### шатунных  шеек – «Ш2» или «Ш».

Указанная маркировка наносится на 1 – ой щеке коленчатого вала после номера детали, выполненного в поковке.

Возможные случаи маркировки коленчатых валов в зависимости от размеров беговых дорожек коренных опор и шатунных шеек представлены в таблице:

| Дополнительная маркировка коленчатого вала | –––––––*1 | «Ш2» | «К2» | «Ш2 К2» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр коренных шеек, мм |  |  |  |  |
| Маркировка коренного вкладыша | 840.1004170 и 840.1004171 | 840.1004170 и 840.1004171 | 840.1004170 Р2 и 840.1004171 Р2 | 840.1004170 Р2 и 840.1004171 Р2 |
| Толщина коренного вкладыша, мм |  |  |  |  |
| Диаметр шатунных шеек, мм |  |  |  |  |
| Маркировка шатунного вкладыша | 840.1004058 | 840.1004058 Р2 | 840.1004058 | 840.1004058 Р2 |
| Толщина шатунного вкладыша, мм |  |  |  |  |

Примечание :

*1 - размеры и маркировка вкладышей при использовании коленчатого вала, имеющего коренные и шатунные шейки 1-го номинального размера;

дополнительная маркировка отсутствует.

Порядковый номер вала выбивается на 1-ой щеке коленчатого вала ударным методом. Нумерация валов начинается с «1» с начала каждого календарного года.

Комплектация коленчатыми валами основных типов двигателей ЯМЗ-236, 238

| Двигатель*1 | Коленчатый вал |
| --- | --- |
|  | Коленчатый вал в сборе (с коренными и шатунными вкладышами) | Коленчатый вал обработанный |
|  |  | Марка стали, термообр. | Маркировка на 5-ой щеке кол/вала | Маркировка на наклейке | Отличительные особенности |
| ЯМЗ-236М2 ЯМЗ-236Г ЯМЗ-236А | 236-1005009-Д2 (236-1000107-В4) | 50Г нормализ. | ЯМЗ-236-1005015-Е ЯМЗ-236-1005015-Е К1 ЯМЗ-236-1005015-Е Ш1 ЯМЗ-236-1005015-Е КШ1 | 236-1005012-А 23600 1005012 010 | На 2-ой щеке 1-а бобышка |
| ЯМЗ-236Н ЯМЗ-236НЕ ЯМЗ-236НЕ2 ЯМЗ-236НБ ЯМЗ-236НД ЯМЗ-236Б ЯМЗ-236БЕ ЯМЗ-236БЕ2 | 236НЕ-1005009 (236НЕ-1000107) | 50Г улучшенн. | ЯМЗ-236Н-1005015 ЯМЗ-236Н-1005015 К1 ЯМЗ-236Н-1005015 Ш1 ЯМЗ-236Н-1005015 КШ1 | 236НЕ-1005012 23626 1005012 000 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, на 1-ой щеке 2-е бобышки |
| ЯМЗ-236Д | 236Д-1005009 (236Д-1000107) | ––– « ––– | ЯМЗ-236Д-1005015 ЯМЗ-236Д-1005015 К1 ЯМЗ-236Д-1005015 Ш1 ЯМЗ-236Д-1005015 КШ1 | 236Д-1005012 23605 1005012 000 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, на 1-ой щеке 2-е бобышки, глубокое отверстие 51 на глубину 52 в заднем конце, штифт 236Д-1005132 *2 |
| ЯМЗ-236ДК | 236ДК-1005009-30 (236ДК-1000107-30) | ––– « ––– | ЯМЗ-236ДК-1005015-30 ЯМЗ-236ДК-1005015-30 К1 ЯМЗ-236ДК-1005015-30 Ш1 ЯМЗ-236ДК-1005015-30 КШ1 | 236ДК-1005012-Б 23695 1005012 020 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, на 1-ой щеке 2-е бобышки, конус на переднем конце вала |
| ЯМЗ-7601.10 кроме 1-й комплектации | 7601-1005009 (7601-1000107) | 42Х1ФА улучшенн., азотиров. | ЯМЗ-7601-1005015 ЯМЗ-7601-1005015 К1 ЯМЗ-7601-1005015 Ш1 ЯМЗ-7601-1005015 КШ1 | 7601-1005012 76010 1005012 000 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, отверстие под подшипник 62 |
| ЯМЗ-7601.10-01 | 7601-1005009-10 (7601-1000107-10) | 42Х1ФА улучшенн., азотиров. | ЯМЗ-7601-1005015-10 ЯМЗ-7601-1005015-10 К1 ЯМЗ-7601-1005015-10 Ш1 ЯМЗ-7601-1005015-10 КШ1 | 7601-1005012-10 76010 1005012 010 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, отверстие под подшипник 62, конус на переднем конце вала |

| ЯМЗ-238М2 ЯМЗ-238Н ЯМЗ-238НД2 ЯМЗ-238НД3 ЯМЗ-238НД4 ЯМЗ-238НП ЯМЗ-238Г ЯМЗ-238ГМ2 ЯМЗ-238АМ2 кроме 3-й комплект. ЯМЗ-238ИМ2 ЯМЗ-238КМ2 кроме 2-й и 3-й комплект. ЯМЗ-238ВМ | 238-1005009-Г2 (238-1000107-В4) | 50Г нормализ. | ЯМЗ-238-1005015-Г ЯМЗ-238-1005015-Г К1 ЯМЗ-238-1005015-Г Ш1 ЯМЗ-238-1005015-Г КШ1 | 238-1005012-А 23800 1005012 010 | На 2-ой щеке 1-а бобышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238БВ ЯМЗ-238БЛ ЯМЗ-238БЕ ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ ЯМЗ-238НД5 ЯМЗ-238Л | 238БЕ-1005009 (238БЕ-1000107) | 50Г улучшенн. | ЯМЗ-238Н-1005015-У*3 ЯМЗ-238Н-1005015-У К1 ЯМЗ-238Н-1005015-У Ш1 ЯМЗ-238Н-1005015-У КШ1 | 238БЕ-1005012 23825 1005012 000 | На 1-ой щеке 2-е бобышки, на 2-ой щеке 1-а бобышка |
| ЯМЗ-238АК кроме 4-й комплектации ЯМЗ-238АМ2-3 ЯМЗ-238ЕК | 238АК-1005009-20 (238АК-1000107-20) | 50Г нормализ. | ЯМЗ-238АК-1005015-20 ЯМЗ-238АК-1005015-20 К1 ЯМЗ-238АК-1005015-20 Ш1 ЯМЗ-238АК-1005015-20 КШ1 | 238АК-1005012-Б 23891 1005012 020 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, конус на переднем конце вала |
| ЯМЗ-238БК ЯМЗ-238ДК | 238ДК-1005009-20 (238ДК-1000107-20) | 50Г улучшенн. | ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У К1 ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У Ш1 ЯМЗ-238ДК-1005015-20-У КШ1 | 238ДК-1005012-Б 23895 1005012 020 | На 1-ой щеке 2-е бобышки, на 2-ой щеке 1-а бобышка, конус на переднем конце вала |
| ЯМЗ-238БЕ2 ЯМЗ-238ДЕ2 ЯМЗ-7511.10 ЯМЗ-7512.10 ЯМЗ-7513.10 ЯМЗ-7514.10 | 238ДК-1005009-30 (238ДК-1000107-30) | 42Х1ФА улучшенн., азотиров. | ЯМЗ-238ДК-1005015-30 ЯМЗ-238ДК-1005015-30 К1 ЯМЗ-238ДК-1005015-30 Ш1 ЯМЗ-238ДК-1005015-30 КШ1 | 238ДК-1005012-В 23895 1005012 030 | На 1-ой щеке 2-е бобышки, на 2-ой щеке 1-а бобышка, конус на переднем конце вала, отверстие 62 под подшипник |
| ЯМЗ-238КМ2-2 ЯМЗ-238КМ2-3 ХТЗ | 238-1005009-Д (238-1000107-Д) | 50Г нормализ. | ЯМЗ-238-1005015-Д ЯМЗ-238-1005015-Д К1 ЯМЗ-238-1005015-Д Ш1 ЯМЗ-238-1005015-Д КШ1 | 238-1005012-Д 23800 1005012 050 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, глубокое отверстие 51 на глубину 52 в заднем конце |
| ЯМЗ-238АК-4 Херсон | 238АК-1005009-30 (238АК-1000107-30) | ––– « ––– | ЯМЗ-238АК-1005015-31 ЯМЗ-238АК-1005015-31 К1 ЯМЗ-238АК-1005015-31 Ш1 ЯМЗ-238АК-1005015-31 КШ1 | 238АК-1005012-Г 23891 1005012 040 | На 2-ой щеке 1-а бобышка, конус на переднем конце вала, отверстие 62 под подшипник |

Примечания:

*1 – в графе «Двигатель» приведены только модель и модификация силового агрегата, но следует понимать, что коленчатый вал соответствующий определенной модификации устанавливается и на все комплектации данного двигателя, за исключением когда комплектация указана;

*2 – на всех остальных модификациях двигателей устанавливается штифт коленчатого вала 7511-1005132;

*3 – буквы «Н» и «У» клеймятся ударным методом.

Комплектация коленчатыми валами основных типов двигателей ЯМЗ-240

| Двигатель | Коленчатый вал |
| --- | --- |
|  | Коленчатый вал в сборе (с коренными подшипниками и шатунными вкладышами) | Коленчатый вал обработанный |
|  |  | Марка стали, термообр. | Маркировка на 4-ой опоре на наружном диаметре рядом с беговой дорожкой | Маркировка на переднем торце 1 – ой щеки коленчатого вала |
| ЯМЗ-240М2 ЯМЗ-240НМ ЯМЗ-240НМ2 ЯМЗ-240ПМ2 ЯМЗ-240БМ2 | 240-1005000-А2 (240-1000107-Б6) | 60ХФА-Ш ТУ 14-1-1547-75 | Г3 Г3К1 Г3Ш1 Г3К1Ш1 | Г4 Г4К1 Г4Ш1 Г4К1Ш1 |

Комплектация коленчатыми валами основных типов двигателей ЯМЗ-840, 850

| Двигатель | Коленчатый вал |
| --- | --- |
|  | Коленчатый вал в сборе (с коренными и шатунными вкладышами) | Коленчатый вал обработанный |
|  |  | Марка стали, термообр. | Маркировка на 1-ой щеке | Отличительные особенности |
| ЯМЗ-8401.10 | 840.1005010 (840.1000107) | 42ХМФА ТУ 14-132-213-2002 | ЯМЗ-840-1005010 ЯМЗ-840-1005010 К2 ЯМЗ-840-1005010 Ш2 ЯМЗ-840-1005010 КШ2 | 2 шестерни на заднем конце вала; вставка в переднем конце вала. |
| ЯМЗ-845.10 ЯМЗ-8451.10 | 845.1005010 (845.1000107) |  |  | 2 шестерни на переднем конце вала; 1 шестерня на заднем конце вала; без вставки. |
| ЯМЗ-850.10 ЯМЗ-8501.10 ЯМЗ-8502.10 | 850.1005010 (850.1000107) |  |  | 2 шестерни на заднем конце вала; 1 шестерня на переднем конце вала; без вставки. |