РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ ТОПЛИВ

Для эксплуатации двигателей ЯМЗ применять дизельные топлива по ГОСТ 305-82:

- марок Л-0,2-40, Л-0,5-40, Л-0,2-62, Л-0,5-62 при температуре окружающего воздуха выше минус 10С;

- марки З-0,2 минус 35; З-0,5 минус 35 – выше минус 35С;

- марки З-0,2 минус 45; З-0,5 минус 45 – выше минус 45С;

- марки А-0,2; А-0,4 – выше минус 50С.

Для улучшения экологических показателей допускается эксплуатация двигателей на дизельном топливе с антидымными присадками:

- марок ДЛМ и ДЗМ по ТУ 38.401947-92 с добавлением присадки Ангарад- 2401 по ТУ 38.401956-93 в количестве 0,3% (масс);

- марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки фирмы "Лубризол" Lz 8288 в количестве 0,1% (масс);

- марок Л и З по ГОСТ 305-82 с добавлением присадки ЭКО-1 по ТУ 38.401881-91 в количестве 0,2 ± 0,05% (масс).

Для эксплуатации многотопливных дизелей допускается применять:

- керосин осветительный ТУ 38.4015810-90;

- топливо для реактивных двигателей Т-2, ТС-1, РТ по ГОСТ 10227-86;

- топливо термостабильное для реактивных двигателей по ГОСТ 12308-89;

- смеси автомобильного бензина по ГОСТ 2084-77 с дизельным топливом или топливом для реактивных двигателей (А-76 – не более 70%, АИ-93 – не более 60%).

Для двигателей ЯМЗ, эксплуатирующихся за рубежом, допускается применять топливо по стандарту EN-590:

- для районов с умеренным климатом марок A, B, C, D, E, F с предельной температурой фильтруемости плюс 5; 0; минус 5; минус 10; минус 15; минус 20 ºС соответственно;

- для районов с холодным климатом классов 0; 1; 2; 3; 4 с предельной температурой фильтруемости минус 20; минус 26; минус 32; минус 38; минус 44 ºС соответственно.

Допускается применять топливо соответствующее приведенным ниже спецификациям США, Великобритании, Канады или подобным спецификациям других стран с содержанием серы не более 0,5%.

При температуре воздуха  0С и выше по спецификации:

| США | ASNM 975-81 марки 2D |
| --- | --- |
| Великобритании | BS 2869-83 марки Class; C1; C2А1; DA2 |
| Канады | CAN 2 - 3.6-M-83 марки TYPE B |

При температуре воздуха  минус 30С и выше по спецификации:

| США | ASNM 975-81 марки 1D |
| --- | --- |
| Канады | CAN 2 - 3.6-M-83 марки TYPE А |

При температуре воздуха минус 50С и выше по спецификации:

| Канады | CAN 2 - 3.6-M-83 марки TYPE АА |
| --- | --- |

Примечание:

- При содержании серы в топливе более 0,5% рекомендуется сократить вдвое периодичность смены масла.

- Для двигателей Евро-2, временно, до обеспечения потребностей автотранспортных средств на территории РФ топливами по стандарту EN – 590, допускается использование топлив по ГОСТ 305-82 с содержанием серы не более 0,2%.